Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)

k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky

zadávané v otevřeném řízení dle § 27 Zákona

„Přístrojové vybavení-IC Nemocnice Písek, a.s.“

Zakázka je spolufinancována Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj

v rámci Integrovaného operačního programu (IOP)

Prioritní osa: 6.3. Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb,

Oblast podpory: 6.3.2. Služby v oblasti veřejného zdraví

Reg. č. projektu CZ.1.06/3.2.01/08.07646

Zadavatel:

Nemocnice Písek, a.s.

Karla Čapka 589, 397 01 Písek, IČ: 26095190

ČÁST 2 Zadávací dokumentace:

Technická specifikace

# Technická specifikace  pro část č. 1 Veřejné zakázky - Lůžka

# příloha nabídky 2) a)

V souladu s ustanovením §45 a násl. Zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění vymezuje níže zadavatel závazné charakteristiky a požadavky na dodávku zdravotnických prostředků a jejich příslušenství, které jsou předmětem jednotlivých částí veřejné zakázky.

Od kvantitativně vymezených technických parametrů je možné se odchýlit o +/- 10 %. U obecných požadavků se odchýlit nelze. Pokud je v zadávací dokumentaci uveden konkrétní výrobek, technologie či metoda, je možné ji nahradit adekvátním, kvalitativně a technicky rovnocenným řešením stejných parametrů.

Splnění závazných charakteristik a požadavků uvede uchazeč v níže uvedené tabulce u každého typu zdravotnického prostředku případně s odkazem na dodanou dokumentaci ke zdravotnickým prostředkům a jejich příslušenství. Při splnění parametru uveďte do sloupce „komentář“ ANO, v případě nesplnění závazných charakteristik, bude uchazeč vyloučen.

## Část 1: Lůžka

### Lůžko resuscitační - lůžko – 2 ks

Medicínský účel: polohovací lůžko pro resuscitační a intenzivní péči pro pacienty s cerebrovaskulárním onemocněním

| Závazné charakteristiky a požadavky (minimální technické parametry) | Komentář o splnění požadovaných parametrů |
| --- | --- |
| vícedílná ložná plocha (alespoň 4 dílná) |  |
| nastavení výšky lůžka elektromotorem |  |
| oboustranný laterární náklon do 30° elektromotorem |  |
| nastavení náklonu jednotlivých dílů lůžka elektromotory |  |
| ovládání postele zabudované do postranic na obou stranách postele |  |
| polohovatelné postranice |  |
| odnímatelná čela |  |
| možnost prodloužení ložné plochy |  |
| kolečka s průměrem alespoň 150 mm |  |
| integrovaná váha |  |
| možnost vyšetření C-ramenem kontinuálně od hlavy k pánvi pacienta |  |
| pracovní zatížitelnost alespoň 250 kg |  |
| záložní baterie |  |
| mechanické odblokování zádového dílu (CPR) |  |
| 5. kolečko ve středu podvozku pro snadnější manipulaci |  |
| centrální brzda |  |
| dodávka včetně hrazdy s rukojetí |  |
| shoda s normou IEC60601 -2-52:2010 |  |

### Lůžko resuscitační – matrace antidekubitním aktivní – 2 ks

Medicínský účel: aktivní antidekubitní matrace pro polohovací lůžko pro resuscitační a intenzivní péči pro pacienty s cerebrovaskulárním onemocněním

| Závazné charakteristiky a požadavky (minimální technické parametry) | Komentář o splnění požadovaných parametrů |
| --- | --- |
| léčba 3. stupně dekubitů |  |
| včetně kompresoru |  |
| antiskluzová úprava |  |
| CPR ventil |  |
| nastavení tlaku dle váhy pacienta |  |
| maximální hmotnost pacienta min 150 kg |  |
| voděodolný, pratelný potah, paropropustný |  |
| dodávané matrace musí být kompatibilní s dodanými resuscitačními lůžky |  |

### Lůžko JIP - lůžko – 6 ks

Medicínský účel: polohovací lůžko intenzivní péči pro pacienty s cerebrovaskulárním onemocněním.

| Závazné charakteristiky a požadavky (minimální technické parametry) | Komentář o splnění požadovaných parametrů |
| --- | --- |
| vícedílná ložná plocha (alespoň 4 dílná) |  |
| nastavení výšky lůžka elektromotorem |  |
| nastavení náklonu jednotlivých dílů lůžka elektromotory |  |
| odnímatelná čela |  |
| sklopné dělené postranice s ovladačem |  |
| možnost prodloužení ložné plochy |  |
| kolečka s průměrem alespoň 150 mm |  |
| integrovaná váha |  |
| možnost vyšetření C-ramenem kontinuálně od hlavy k pánvi pacienta |  |
| pracovní zatížitelnost alespoň 230 kg |  |
| záložní baterie |  |
| mechanické odblokování zádového dílu (CPR) |  |
| 5. kolečko ve středu podvozku pro snadnější manipulaci |  |
| centrální brzda |  |
| dodávka včetně hrazdy s rukojetí |  |
| shoda s normou IEC60601 -2-52:2010 |  |

### Lůžko JIP – matrace aktivní – 6 ks

Medicínský účel: aktivní matrace pro polohovací lůžko intenzivní péči pro pacienty s cerebrovaskulárním onemocněním.

| Závazné charakteristiky a požadavky (minimální technické parametry) | Komentář o splnění požadovaných parametrů |
| --- | --- |
| léčba min 2. stupně dekubitů |  |
| včetně kompresoru |  |
| antiskluzová úprava |  |
| CPR ventil |  |
| nastavení tlaku dle váhy pacienta |  |
| maximální hmotnost pacienta min 130 kg |  |
| voděodolný, pratelný potah, paropropustný |  |
| dodávané matrace musí být kompatibilní s dodanými JIP lůžky |  |

### Transportní lůžko – 1 ks

Medicínský účel: transportní lůžko pro převoz pacientů s cerebrovaskulárním onemocněním.

| Závazné charakteristiky a požadavky (minimální technické parametry) | Komentář o splnění požadovaných parametrů |
| --- | --- |
| velmi snadno čistitelné |  |
| všechny funkce nezávislé na zdroji elektrické energie |  |
| výškově nastavitelná ložná plocha |  |
| alespoň dvoudílná ložná plocha s matrací (dodávka včetně matrace) |  |
| možnost použití C-ramena kontinuálně od hlavy k pánvi pacienta |  |
| nožní ovládání na obou stranách lůžka |  |
| 4 antistatická kolečka s průměrem alespoň 150 mm |  |
| ochrana proti nárazům v rozích lůžka |  |
| sklopné oboustranné postranice |  |
| madla pro manipulaci s vozíkem |  |
| nosnost min 180 kg |  |

# Technická specifikace  pro část č. 5 Veřejné zakázky - Motodlahy

# příloha nabídky 2) b)

V souladu s ustanovením §45 a násl. Zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění vymezuje níže zadavatel závazné charakteristiky a požadavky na dodávku zdravotnických prostředků a jejich příslušenství, které jsou předmětem jednotlivých částí veřejné zakázky.

Od kvantitativně vymezených technických parametrů je možné se odchýlit o +/- 10 %. U obecných požadavků se odchýlit nelze. Pokud je v zadávací dokumentaci uveden konkrétní výrobek, technologie či metoda, je možné ji nahradit adekvátním, kvalitativně a technicky rovnocenným řešením stejných parametrů.

Splnění závazných charakteristik a požadavků uvede uchazeč v níže uvedené tabulce u každého typu zdravotnického prostředku případně s odkazem na dodanou dokumentaci ke zdravotnickým prostředkům a jejich příslušenství. Při splnění parametru uveďte do sloupce „komentář“ ANO, v případě nesplnění závazných charakteristik, bude uchazeč vyloučen.

## Část 5: Motodlahy

### Motodlaha ramenní – 1 ks

Medicínský účel: přístroj k rozcvičování ramenního kloubu pro pacienty po iktu

| Závazné charakteristiky a požadavky (minimální technické parametry) | Komentář o splnění požadovaných parametrů |
| --- | --- |
| Programovatelná motodlaha pro CPM terapii s LCD ovladačem s možností uložení hodnot bez nutnosti čipů nebo jiných dodatečných paměťových karet nebo programovatelná motodlaha pro CPM terapii s LCD ovladačem s možností uložení dat na čipové karty, jednotky(dodávka vč. čipové karty, jednotky) |  |
| Požadované pohyby: abdukce – addukce, flexe – extenze, horizontální abdukce, rotace, kombinace – addukce/abdukce s rotací |  |
| Možnost připojení loketního modulu (motodlahy) |  |
| Plynulá regulace rychlosti |  |
| Postupné zvyšování rozsahu pohybu |  |
| Zpětný chod |  |
| Možnost nastavení pauzy v krajních polohách |  |
| Asynchronní chod motorů |  |
| Snadná přestavba |  |
| Dálkové ovládání |  |
| Odolná konstrukce |  |

### Motodlaha kolenní a kyčelní – 2 ks

Medicínský účel: přístroj k rozcvičování kolene a kyčle

| Závazné charakteristiky a požadavky (minimální technické parametry) | Komentář o splnění požadovaných parametrů |
| --- | --- |
| Programovatelná motodlaha pro CPM terapii s LCD ovladačem s možností uložení hodnot bez nutnosti čipů nebo jiných dodatečných paměťových karet, nebo programovatelná motodlaha pro CPM terapii s dálkovým ovladačem s možností uložení dat na čipové karty, jednotky(dodávka vč. čipové karty, jednotky) |  |
| manuální nastavení rozsahu pohybu dle bolestivosti pacienta |  |
| Možnost cvičení vleže v lůžku nebo vsedě ze židle |  |
| Plynulé nastavení rychlosti |  |
| Plynulé nastavení rozsahu |  |
| Postupné zvyšování rozsahu pohybu |  |
| Zpětný chod |  |
| Možnost nastavení pauzy v krajních polohách |  |
| Dálkové ovládání |  |
| Včetně převozního vozíku |  |
| lehce omyvatelná botička |  |
| Odolná konstrukce |  |

### Motodlaha hlezna – 1 ks

Medicínský účel: přístroj k rozcvičování pro pacienty po iktu

| Závazné charakteristiky a požadavky (minimální technické parametry) | Komentář o splnění požadovaných parametrů |
| --- | --- |
| Programovatelná motodlaha pro CPM terapii s LCD ovladačem s možností uložení hodnot bez nutnosti čipů nebo jiných dodatečných paměťových karet, nebo programovatelná motodlaha pro CPM terapii s dálkovým ovladačem s možností uložení dat na čipové karty, jednotky(dodávka vč. čipové karty, jednotky) |  |
| Rehabilitace vsedě či vleže |  |
| Postupné zvyšování rozsahu pohybu |  |
| Zpětný chod |  |
| Možnost nastavení pauzy v krajních polohách |  |
| Bez nutnosti přestavby pravá-levá končetina |  |
| Dálkové ovládání |  |
| Odolná konstrukce |  |

### Motodlaha zápěstí – 1 ks

Medicínský účel: přístroj k rozcvičování zápěstí pro pacienty po iktu

| Závazné charakteristiky a požadavky (minimální technické parametry) | Komentář o splnění požadovaných parametrů |
| --- | --- |
| Programovatelná motodlaha pro CPM terapii s LCD ovladačem s možností uložení hodnot bez nutnosti čipů nebo jiných dodatečných paměťových karet, nebo programovatelná motodlaha pro CPM terapii s dálkovým LCD ovladačem s možností uložení dat na čipové karty, jednotky (dodávka vč. čipové karty, jednotky) |  |
| pohyby: |  |
| pronace/supinace výhodou |  |
| ulnární/radiální dukce |  |
| flexe/extenze v zápěstí |  |
| flexe/extenze v zápěstí + MCP kloubech |  |
| manuální nastavení rozsahu pohybu dle bolestivosti pacienta |  |
| Možnost nastavení maximálního rozsahu pohybu |  |
| Snadné nastavení na rozměry pacienta |  |
| Odolná konstrukce - jedná se o pacienty po CMP-často omezená spolupráce. |  |

### Motodlaha prstů – 1 ks

Medicínský účel: přístroj k rozcvičování prstů ruky pro pacienty po iktu

| Závazné charakteristiky a požadavky (minimální technické parametry) | Komentář o splnění požadovaných parametrů |
| --- | --- |
| programovatelná motodlaha pro CPM terapii včetně palce s LCD ovladačem s možností uložení hodnot bez nutnosti čipů nebo jiných dodatečných paměťových karet, nebo programovatelná motodlaha pro CPM terapii s dálkovým LCD ovladačem s možností uložení dat na čipové karty, jednotky (dodávka vč. čipové karty, jednotky) |  |
| pohyby: |  |
| flexe/extenze v zápěstí + MCP kloubech |  |
| složený pohyb do pěsti (MCP - PIP - DIP) |  |
| MCP – samostatně |  |
| PIP – samostatně |  |
| DIP – samostatně |  |
| manuální nastavení rozsahu pohybu dle bolestivosti pacienta |  |
| dálkové ovládání |  |
| Snadné nastavení na rozměry pacienta a rychlá přestavba z pravé ruky na levou |  |
| možnost nastavení maximálního rozsahu pohybu prstů |  |
| Odolná konstrukce - jedná se o pacienty po CMP-často omezená spolupráce. |  |

# Technická specifikace  pro část č. 5 Veřejné zakázky - Ventilátory

# příloha nabídky 2) c)

V souladu s ustanovením §45 a násl. Zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění vymezuje níže zadavatel závazné charakteristiky a požadavky na dodávku zdravotnických prostředků a jejich příslušenství, které jsou předmětem jednotlivých částí veřejné zakázky.

Od kvantitativně vymezených technických parametrů je možné se odchýlit o +/- 10 %. U obecných požadavků se odchýlit nelze. Pokud je v zadávací dokumentaci uveden konkrétní výrobek, technologie či metoda, je možné ji nahradit adekvátním, kvalitativně a technicky rovnocenným řešením stejných parametrů.

Splnění závazných charakteristik a požadavků uvede uchazeč v níže uvedené tabulce u každého typu zdravotnického prostředku případně s odkazem na dodanou dokumentaci ke zdravotnickým prostředkům a jejich příslušenství. Při splnění parametru uveďte do sloupce „komentář“ ANO, v případě nesplnění závazných charakteristik, bude uchazeč vyloučen.

## Část 6: Ventilátory

### Lůžko resuscitační/JIP - ventilátor – (2 ks resuscitační + 3 ks JIP, celkem 5 ks)

Medicínský účel: přístroj k umělé plicní ventilaci nestabilních pacientů

| Závazné charakteristiky a požadavky (minimální technické parametry) | Komentář o splnění požadovaných parametrů |
| --- | --- |
| objemově a tlakově řízený ventilátor pro dlouhodobou ventilaci dospělých pacientů |  |
| časově řízený, objemový ventilační přístroj |  |
| požadované ventilační režimy: |  |
| VC- CMV/AC - Objemově řízená ventilace /asistovaná |  |
| VC-SIMV - Synchronizovaná intermitentní mandatorní ventilace |  |
| PCV/BIPAP či ekvivalent - Tlakově řízená ventilace /asistovaná |  |
| CPAP - Kontinuální pozitivní přetlak |  |
| PS - Tlaková podpora |  |
| apnoická ventilace |  |
| možnost neinvazivní ventilace – NIV ( přes masku, s kompenzací úniků) |  |
| kompenzace odporu rourky |  |
| monitorace hodnot Pplat, Ppeak, Peep, Pmean, Pmin, f a fspont MV a MVspont, Vt, Cdyn, R, FiO2 |  |
| flowtrigger |  |
| jednoduché a intuitivní ovládání |  |
| uživatelské rozhraní v českém jazyce |  |
| alarmy chybových stavů ventilačních parametrů a technických poruch, vzájemně odlišené |  |
| režim přípravy pro bronchotoaletu |  |
| manuální spouštění dechů a „inspirační a expirační hold“ |  |
| mikronebulizace léků synchronizovaná s inspiriem |  |
| pacientské hadice – jednorázové/silikonové |  |
| přístroj umožňuje rozšířit nabídku ventilačních režimů dodatečnou softwarovou úpravou |  |

### Transportní lůžko – ventilátor nemagnetický – 1ks

Medicínský účel: transportní přístroj k umělé plicní ventilaci nestabilních pacientů  - MRI kompatibilní

| Závazné charakteristiky a požadavky (minimální technické parametry) | Komentář o splnění požadovaných parametrů |
| --- | --- |
| ventilátor pro použití v prostředí magnetické rezonance |  |
| funkčnost i bez přívodu plynů z centrálního rozvodu a bez stlačeného vzduchu |  |
| lehce přenositelný |  |
| ventilace dospělých i dětských pacientů |  |

# Technická specifikace  pro část č. 7 Veřejné zakázky - Vířivky

# příloha nabídky 2) d)

V souladu s ustanovením §45 a násl. Zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění vymezuje níže zadavatel závazné charakteristiky a požadavky na dodávku zdravotnických prostředků a jejich příslušenství, které jsou předmětem jednotlivých částí veřejné zakázky.

Od kvantitativně vymezených technických parametrů je možné se odchýlit o +/- 10 %. U obecných požadavků se odchýlit nelze. Pokud je v zadávací dokumentaci uveden konkrétní výrobek, technologie či metoda, je možné ji nahradit adekvátním, kvalitativně a technicky rovnocenným řešením stejných parametrů.

Splnění závazných charakteristik a požadavků uvede uchazeč v níže uvedené tabulce u každého typu zdravotnického prostředku případně s odkazem na dodanou dokumentaci ke zdravotnickým prostředkům a jejich příslušenství. Při splnění parametru uveďte do sloupce „komentář“ ANO, v případě nesplnění závazných charakteristik, bude uchazeč vyloučen.

## Část 7: Vířivky

### Vířivka horních končetin – 1 ks

Medicínský účel: přístroj k rehabilitaci a prokrvení končetin

| Závazné charakteristiky a požadavky (minimální technické parametry) | Komentář o splnění požadovaných parametrů |
| --- | --- |
| vana pro vířivou lázeň horních končetin |  |
| vířivá lázeň |  |
| minimálně 2 vodní trysky a 6 mikrotrysek |  |
| regulace intenzity vířivé lázně |  |
| maximální obsah 55 litrů, užitný maximálně 40 litrů |  |
| kontinuální a pulzní režim vířivé lázni |  |
| regulace intenzity vířivé lázně |  |
| akrylátový antibakteriální povrch |  |
| oplachová sprcha (sprchová baterie) |  |
| teploměr nebo termostatická baterie |  |
| doba plnění max 3 minuty, vypouštění max 3 minuty |  |

### Vířivka dolních končetin – 2 ks

Medicínský účel: přístroj k rehabilitaci a prokrvení končetin

| Závazné charakteristiky a požadavky (minimální technické parametry) | Komentář o splnění požadovaných parametrů |
| --- | --- |
| sedací vana pro vířivou lázeň dolních končetin |  |
| maximální obsah 220 litrů, užitný 150 litrů |  |
| ponor končetin ve vodní lázni minimálně 65 cm |  |
| min. 6 vodních trysek |  |
| regulace intenzity vířivé lázně |  |
| akrylátový antibakteriální povrch |  |
| oplachová sprcha (sprchová baterie) |  |
| teploměr nebo termostatická baterie |  |
| doba plnění max 4 minuty, vypouštění max 4 minuty |  |
| dodávka včetně schůdků se zábradlím, nášlapy schůdků s protiskluzovým povrchem |  |

# Technická specifikace  pro část č. 8 Veřejné zakázky - Přístroj  pro řízenou mírnou hypotermii

# příloha nabídky 2) e)

V souladu s ustanovením §45 a násl. Zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění vymezuje níže zadavatel závazné charakteristiky a požadavky na dodávku zdravotnických prostředků a jejich příslušenství, které jsou předmětem jednotlivých částí veřejné zakázky.

Od kvantitativně vymezených technických parametrů je možné se odchýlit o +/- 10 %. U obecných požadavků se odchýlit nelze. Pokud je v zadávací dokumentaci uveden konkrétní výrobek, technologie či metoda, je možné ji nahradit adekvátním, kvalitativně a technicky rovnocenným řešením stejných parametrů.

Splnění závazných charakteristik a požadavků uvede uchazeč v níže uvedené tabulce u každého typu zdravotnického prostředku případně s odkazem na dodanou dokumentaci ke zdravotnickým prostředkům a jejich příslušenství. Při splnění parametru uveďte do sloupce „komentář“ ANO, v případě nesplnění závazných charakteristik, bude uchazeč vyloučen.

## Část 8: Přístroj pro řízenou mírnou hypotermii

### Přístroj pro řízenou mírnou hypotermii – 1 ks

Medicínský účel: Přístroj k ochlazování či zahřívání pacientů

| Závazné charakteristiky a požadavky (minimální technické parametry) | Komentář o splnění požadovaných parametrů |
| --- | --- |
| vodní systém určený pro kontrolované řízení teploty pacienta |  |
| nastavení teplot vody v rozmezí 4-42° C |  |
| nastavení teploty pacienta v rozmezí 30-40° C |  |
| rychlost ohřátí/ochlazení: 4° C/min |  |
| průtok alespoň 60 l/hod |  |
| možnost regulace teploty pomocí hlavové pokrývky |  |
| alarmy: vysoká teplota, málo kapaliny, vadný senzor |  |
| příslušenství: |  |
| pokrývka hlavy 5x |  |
| matrace pro opakované použití 2x |  |
| teplotní čidlo |  |